## Slide 1
Protocolo ICMP
Rede
Fundamentos

## Slide 2
Protocolo ICMP
Usado para gerar mensagens de erro para o endereço IP de origem quando problemas de rede impedem a entrega de um pacote.
Normalmente usado por roteadores para relatar problemas de entrega de pacotes e, o mais importante, pode relatar erros, mas não corrigi-los
Comumente usado por administradores de TI para solucionar problemas de conexões de rede com
utilitários de linha de comando, incluindo ping, pathping e traceroute.
Rede
Fundamentos

## Slide 3
Protocolo ICMP – Tipos de Mensagem
Echo Request, Echo Reply - Testa a acessibilidade e o status do destino. Um host envia uma solicitação de eco e ouve uma resposta de eco correspondente. Comumente feito usando o comando ping.
Destination Unreachable (Destino Inalcançável) - Enviado por um roteador quando não pode entregar um pacote IP.
Redirect Message (Mensagem de Redirecionamento) - Enviado por um roteador se receber um pacote que deveria ter sido enviado para um roteador diferente. A mensagem inclui o endereço IP para o qual os pacotes futuros devem ser enviados e é usada para otimizar o roteamento.
Time Exceeded (Tempo Excedido) - Enviado por um roteador se um pacote atingiu o limite máximo de roteadores pelos quais ele pode trafegar.
Rede
Fundamentos